Экспериментальное задание № 1

Ответ команды F60

Пусть за время t поверхность воды переместилась на расстояние U ( t, где U – скорость уменьшения уровня воды в бутылке. За это время сила тяжести совершила работу:

А = Fт ( U ( t,

где Fт = m ( g = ( ( S ( U ( t ( g,

A = ( ( S ( g ( U2 ( t2

m – масса жидкости, переместившейся вниз за время t, такая же масса жидкости за это время вытечет из бутылки.

m = ( ( S ( U ( t

Измерение кинетической энергии воды произошло за счет работы сил тяжести:

,

скорость истечения воды V связана со скоростью U формулой S ( U = s ( V, откуда

, где s – площадь отверстия, S – площадь сечения бутылки.

Так как s<<S, то

h(t) = H - t ( U

h(t) = H -

= H – h

Окончательно:

Теоретическая кривая.

| h(м) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V(м/с) | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.71 |

Эксперимент

Ход эксперимента.

Чтобы в ходе эксперимента можно было оценить зависимость скорости от уровня воды в бутылке, нужно расположить измерительную ленту на земле с началом в точке О (см. рисунок).Измеряя в определенные моменты времени уровень жидкости в бутылке и дальность полета струи мы можем рассчитать скорость струи:

Полученные значения мы занесли в таблицу:

| t (c) | 0.58 | 1.41 | 2.42 | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h(t) (м) | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| l (м) | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.1 |
| (м/с) | 1.2 | 0.98 | 0.78 | 0.52 |

Обоснование расхождения теоретической и экспериментальной кривой.

Теоретический и экспериментальный графики расходятся (значения скорости в эксперименте больше чем в теории). Это объясняется тем, что во время проведения эксперимента допускались погрешности (неточное измерение длины струи и высоты столба привели к увеличению значений скорости). Также мы использовали “непрофессиональное” оборудование и эксперимент проходил в домашних условиях. В итоге кривые разошлись, но не сильно. В принципе, графики схожи по значениям и эксперимент можно считать удачным.

# Text boxes

U(t

V

h(t)

H

d

S

s

H - начальный уровень воды

d – высота отверстия над землёй

S – площадь цилиндра

s – площадь отверстия

V – скорость струи

V(м/с)

0.71

0.45

h(м)

0   0.02   0.04   0.06   0.08   0.1

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

h(м)

м

0

V(м/с)

H(м)

1.2

0.98

0.78

0.52

0  0.02  0.04   0.06   0.08   0.1